## Slide 1
On utilise dans la transmission de trames d'un émetteur A vers un récepteur B un protocole défini de la manière suivante:
- L'émetteur envoie successivement trois trames puis attend leur acquittement de la part de B.
Quand cet acquittement arrive, l'émetteur envoie les trois trames suivantes et attend un nouvel acquittement.
- Les trames sont composées de 1024 bits dont 80 bits de service
- Les acquittements sont composés de 64 bits
- Le débit de la voie est de 2 Mbits/s et la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques est de 3.108 m/s sur la voie de 10 km reliant A et B.
Quelle est la durée nécessaire à l'expédition confirmée d'une trame ?
Quel est le taux d'occupation de la voie ?
Un message de 1 Mo est envoyé de A vers B par utilisation du protocole précédent. Quelle est la durée totale de la transmission de ce message ?
TD1- Commutation
Enoncé de l’exercice

## Slide 2
Débit utile = quantité d’information totale-quantité d’information de contrôle/temps de transmission total
Efficacité = Taux d’occupation = débit utile / débit théorique = Temps d’émission des données utiles / Délai total
Délai de transmission = quantité d’information / débit
Délai de propagation = distance / vitesse de propagation
Délai total de TR = Délai de transmission + Délai de propagation + temps de traitement des équipements traversés.
TD1- Commutation
Indications

## Slide 3
TD1- Commutation
Explication des échanges (1/2)
T=0
Source
Trame 2
Trame 3
Trame 1
Destination
Ack1
Trame 5
Trame 6
Trame 4
Ack2
…
Trame = unité de données
Données utiles
Données de service
80 bits
944 bits
1024 bits
Ack = acquittement = accusé de réception
Données de service
64 bits

## Slide 4
TD1- Commutation
Explication des échanges (2/2)
Trame 1
Trame 2
Trame 3
Ack1
T=0
TxT2
TxT1
TxT3
TpT3
TxAck1
TpAck3
TpT1
TpT2
Durée d’expédition confirmée d'une trame
TxTi = Temps de transmission de la trame i
TpTi = Temps de propagation de la trame i
TxAck = Temps de transmission de l’Ack
TpAck = Temps de propagation de l’Ack

## Slide 5
TD1- Commutation
Question 1
Quelle est la durée nécessaire à l'expédition confirmée d'une trame ?
Durée d’expédition d’une trame confirmée = temps nécessaire pour émettre trois trames et recevoir un Ack
Durée = 3Txtrame + 2xTp + TxAck
s
Durée = 3Txtrame + 2xTp + TxAck

## Slide 6
TD1- Commutation
Question 2 (1/2)
Quel est le taux d'occupation de la voie ?
Taux d’occupation = Efficacité
Selon notre protocole de communication

## Slide 7
TD1- Commutation
Question 2 (2/2)
Quel est le taux d'occupation de la voie ?
Taux d’occupation = Efficacité

## Slide 8
TD1- Commutation
Question 3 (1/2)
Un message de 1 Mo est envoyé de A vers B par utilisation du protocole précédent. Quelle est la durée totale de la transmission de ce message ?
Détermination du nombre de trames nécessaires
Taille du fichier = 1Mo = 8Mbits

## Slide 9
TD1- Commutation
Question 3 (2/2)
Un message de 1 Mo est envoyé de A vers B par utilisation du protocole précédent. Quelle est la durée totale de la transmission de ce message ?
Détermination du nombre de fenêtres d’émission